## Slide 1
IDEA + ANTEPROYECTO
Tatú
Sonoro
Una criatura musical móvil
para barro, pasto y noche
Argentina · prefactibilidad · agosto 2026
Notes: Abrir con la criatura y el propósito, no con el chasis.
[Sources]
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/visuals/09_tatu_hero_presentacion.png
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/Chakana_Art_Car_Anteproyecto_Prefactibilidad.pdf
[/Sources]

## Slide 2
TATÚ SONORO
Una criatura, no un vehículo decorado
CRIATURA
MÚSICA
MOVIMIENTO
La máquina desaparece detrás de una anatomía continua. El DJ, los parlantes y las personas forman parte del cuerpo; no se agregan arriba de un carrito.
Prueba de lectura
A 20 metros debe verse primero un tatú. Si se ve un UTV, el arte todavía no terminó.
PREFactibilidad · agosto 2026
02
Notes: [Sources]
- https://burningman.org/black-rock-city/bring-your-mutant-vehicle/mv-criteria-and-licensing/
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/Chakana_Art_Car_Anteproyecto_Prefactibilidad.pdf
[/Sources]

## Slide 3
TATÚ SONORO
La misión exige poco alcance y mucha capacidad
5 km
por carga
500 kg
carga útil neta
5 km/h
velocidad normal
5
piloto + DJ + 3 pasajeros
Pasto · rastrojo · barro · 10% continuo · 15% corto
Límite duro: 10 km/h. Con público, noche o irregularidades: 5 km/h y spotters.
PREFactibilidad · agosto 2026
03
Notes: [Sources]
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/Chakana_Art_Car_Anteproyecto_Prefactibilidad.pdf
- https://www.afrikaburn.org/event/participation/mutant-vehicles/
- https://www.goingnowhere.org/participate/artomobiles/
[/Sources]

## Slide 4
TATÚ SONORO
Tatú y Chakana casi empatan
Tatú Sonoro
4,55
Chakana Resonante
4,53
Coatí Nocturno
4,15
Tatú gana por mutación y seguridad. Chakana aporta la lógica modular y flat-pack.
PREFactibilidad · agosto 2026
04
Notes: [Sources]
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/visuals/01_tatu_sonoro.png
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/visuals/02_chakana_resonante.png
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/visuals/03_coati_nocturno.png
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/Chakana_Art_Car_Presupuesto_Modelo.xlsx
[/Sources]

## Slide 5
TATÚ SONORO
Tatú esconde mejor la máquina
4,55
/ 5
Puntaje ponderado
01
Silueta
Caparazón continuo: no hay capot, cabina ni plataforma reconocible.
02
Packaging
Piloto en la cabeza; DJ en la madriguera; pasajeros en alcobas laterales.
03
Taller
Escamas removibles: rueda, freno, batería y rescate siguen accesibles.
PREFactibilidad · agosto 2026
05
Notes: [Sources]
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/Chakana_Art_Car_Presupuesto_Modelo.xlsx
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/Chakana_Art_Car_Anteproyecto_Prefactibilidad.pdf
[/Sources]

## Slide 6
El DJ forma
parte del cuerpo
Semi-sentado y contenido en movimiento
PA 1,8 kW RMS · ≤1 kW promedio
Sub bajo y tops dentro de los hombros
Mute físico y DSP con presets
De pie, sólo estacionado.
Visual conceptual · no es plano
Notes: [Sources]
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/visuals/10_cabina_dj_presentacion.png
- https://www.afrikaburn.org/afrikaburn-sound-policy/
- https://www.who.int/publications/i/item/9789240043114
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/Chakana_Art_Car_Anteproyecto_Prefactibilidad.pdf
[/Sources]

## Slide 7
TATÚ SONORO
La ingeniería queda debajo de la escultura
Bajo y centrado
Batería LFP
Subwoofer
Inversor y rack
Alto y liviano
Escamas desmontables
Iluminación
Canopy permeable
Packaging final a validar en CAD
PREFactibilidad · agosto 2026
07
Notes: [Sources]
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/visuals/11_cutaway_presentacion.png
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/Chakana_Art_Car_Anteproyecto_Prefactibilidad.pdf
[/Sources]

## Slide 8
TATÚ SONORO
15 kWh cierran la misión más exigente
Chart: 
| Firme | Húmedo | Húm. +10% | Húm. +15% | Barro +10%
Misión kWh | 2.61 | 3.78 | 6.68 | 8.14 | 8.72
10,2 kWh utilizables
1,48
kWh de margen en barro +10%
La distancia sola no dimensiona la batería. El peor caso combina masa, rodadura, pendiente y 1,45 kW de auxiliares.
PREFactibilidad · agosto 2026
08
Notes: [Sources]
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/Chakana_Art_Car_Presupuesto_Modelo.xlsx
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/Chakana_Art_Car_Anteproyecto_Prefactibilidad.pdf
[/Sources]

## Slide 9
TATÚ SONORO
El presupuesto compra margen
Chart: 
| Económico | Recomendado | Estrés | Orugas + DJ
CAPEX neto | 43.6 | 65.9 | 93.6 | 63.8
Caja | 50.5 | 76.5 | 109.3 | 70.3
USD 65,9k
costo neto base
USD 76,5k
necesidad de caja
Caja ≠ costo: IVA y percepciones pueden recuperarse.
PREFactibilidad · agosto 2026
09
Notes: [Sources]
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/Chakana_Art_Car_Presupuesto_Modelo.xlsx
- https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/norma-407914
- https://www.argentina.gob.ar/node/196822
[/Sources]

## Slide 10
TATÚ SONORO
No comprar todavía
01
4 ruedas
USD 530,40, pero no demuestra carga, frenos, masa ni 4WD real.
02
Orugas
La ficha no prueba frenado ni aptitud para pasajeros; logística y masa crecen.
03
Eje 2 kW
Insuficiente para 1,6 t, barro y pendiente. El claim de 900 kg no es payload.
Comprar especificaciones verificadas, no títulos de publicación.
PREFactibilidad · agosto 2026
10
Notes: [Sources]
- https://www.alibaba.com/product-detail/Four-Wheel-Unmanned-Autonomous-Wire-Control_1601605765591.html
- https://www.alibaba.com/product-detail/OEM-Custom-Remote-Controlled-Rubber-Track_1601864041467.html
- https://www.alibaba.com/product-detail/100CM-2000W-Shift-Differential-Rear-Axle_1601869479511.html
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/Chakana_Art_Car_Anteproyecto_Prefactibilidad.pdf
[/Sources]

## Slide 11
TATÚ SONORO
De idea a misión validada en 7–9 meses
1–2
Brief y reglas
2–8
RFQ + donor
7–16
Ingeniería + fábrica
16–29
Importar + integrar
29–36
Ensayar + operar
La secuencia evita esconder fallas debajo del arte: primero rolling chassis, después estructura, audio y por último caparazón.
PREFactibilidad · agosto 2026
11
Notes: [Sources]
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/Chakana_Art_Car_Anteproyecto_Prefactibilidad.pdf
[/Sources]

## Slide 12
PRÓXIMA DECISIÓN
Aprobar primero
USD 2–4 mil
RFQ técnico comparable
Clasificación NCM escrita
Layout CAD
Prueba / alquiler de PA
NO
autorizar todavía
el CAPEX completo
El proyecto es viable.
El donor todavía no está probado.
Tatú Sonoro · prefactibilidad
Notes: [Sources]
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/Chakana_Art_Car_Anteproyecto_Prefactibilidad.pdf
- /Users/martinmarquez/projects/chakana-art-car/output/Chakana_Art_Car_Presupuesto_Modelo.xlsx
[/Sources]